Konfigurationsbeispiel:

Timeboy über ein Mobilfunkmodem ansprechen.  Hier kann auf der PC-Seite kein Analogmodem eingesetzt werden.

Vorraussetzung:

1. PC muss eine ISDN-FritzCard besitzen.

2. Bei der Installation der FritzCard-Treiber Software sollte der „AVM ISDN Custom Config“ auf einen freien COM-Port installiert werden.

3. Wenn die FrizCard an einer Telephon-Anlage betrieben wird, klären ob eine 0 (Null) für das Wählen nach extern notwendig ist. (Sonderfunktionen: wie Weiterleitungen, Anklopfen usw. sollten in der ISDN-Telephon-Anlage für die MSN der FritzCard deaktiviert werden).

4. Mobilfunk-Modem (z.B. MC35 Terminal von Siemens) mit einer RS232 Schnittstelle

4. Timboy mit Dockingstation

5. Modem-Adapterstecker für die Verbindung zwischen Dockingstation und Mobilfunkmodem.

6. Ein serielles 9pol. Kabel (1:1) für die Verbindung von Mobilfunk-Modem und Dockingstation.

# Text boxes

Stationseinstellung im FoxTalk für eine ISDN zu Mobilfunkmodem